## Slide 1
Классификация речевых сигналов по реакции слухового нерва в системе машинного слуха
Куратор: Антон Яковенко

## Slide 2
ОБЩАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Машинный слух – биологически инспирированный подход к обработке и анализу звуковых сигналов на основе парадигмы машинного восприятия.
Мотивация:
  Создание методов робастного представления речевых сигналов, устойчивого к фоновым шумам
  Моделирование слуховых процессов для решения сложных задач распознавания звуковых источников, анализа акустических сцен и т.д.
  Развитие нейрокомпьютерных интерфейсов
Области применения:
  Речевые технологии
  Акустический мониторинг
  Биомедицинские технологии
Цель Проекта – разработать фреймворк для классификации речевых сигналов посредством анализа потока данных о реакции ансамблей волокон слухового нерва в реальном времени, на примере гласных фонем.

## Slide 3
ОБЩАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Обобщенная блок-схема обработки информации слуховым анализатором:
РЕЧЬ
ОРГАН СЛУХА
ГОЛОВНОЙ МОЗГ
СЛУХОВОЙ НЕРВ
НАРУЖНОЕ
УХО
СРЕДНЕЕ
УХО
ВНУТРЕННЕЕ
УХО
КОДЕР
АНАЛИЗАТОР
Периферический отдел
Центральный отдел
Распознавание

## Slide 4
ОБЩАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Обобщенная блок-схема обработки информации системой машинного слуха:
РЕЧЬ
МОДЕЛЬ
UbiSOM
(модель кратковременной памяти)
ИМПУЛЬСЫ ВОЛОКОН СЛУХОВОГО НЕРВА
ДВИЖЕНИЕ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК
ДВИЖЕНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ
МЕХАНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАНСДУКЦИЯ
КОДЕР
АНАЛИЗАТОР
Периферический отдел
Центральный отдел
ART
(модель долговременной памяти)
Распознавание

## Slide 5
ОБЩАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Связь с системами классификации речевых сигналов:
Речевой сигнал
Предобработка
Параметризация
Нормализация
Настройка прогнозирующей модели офлайн
FRONT-END
BACK-END
Речевой сигнал
Предобработка
Моделирование реакции слухового нерва
Нормализация
Настройка прогнозирующей модели онлайн
Акустические признаки
Нервные
импульсы

## Slide 6
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В качестве исходных данных выступают потоки нервных импульсов в ответ на речевой сигнал, представляющие динамические паттерны активности волокон слухового нерва, полученные с использованием имитационной модели слуховой периферии.
Stimulus oscillogram. 300 Hz, 1 ms, 60 dB SPL
Auditory nerve average spiking rate

## Slide 7
ЗАДАЧИ НА ХАКАТОН
1. Моделирование реакции слухового нерва.
Исходные данные - речевые сигналы в виде WAV-файлов.
Задача - параметризация речевого сигнала с использованием имитационной модели слуховой периферии.
Цель - подготовка входных данных для классификатора.
2. Разработка системы классификации нестационарных потоков многомерных данных в реальном времени.
Исходные данные - многомерная матрица данных характеризующая паттерн активности волокон слухового нерва.
Задача - реализация гибридного алгоритма динамического обучения.
Цель - создание прогнозирующих моделей входных сигналов и их классификация.